______  Außentür „System Schröders ASN-2“  ______

oder gleichwertig
Zweiflügelige Stahltür für den Einbau in Außenwände
CE-gekennzeichnet nach DIN EN 14351-1

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

( ) Wärmegedämmt (UD ≥ 1,7 W/m2k) ____ W/m2K

( ) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (bis Klasse C4 gem. EN 12210) Klasse C ____

( ) Schlagregendichtigkeit (bis Klasse 3A nach EN 12208) Klasse ____

( ) erhöhte Luftdichtigkeit (bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse ____

( ) Fähigkeit zur Freigabe (Feststellanlage)

( ) Einbruchschutz DIN EN 1627 ff
 	( ) RC-1	( ) RC-2	( ) RC-3	( ) RC-4
( ) Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 48 dB) ____ dB

( ) Flächenbündige Optik (FLAT)
	
Blattdicke:	68 mm

Blechdicke:	( ) 1,5 mm	( ) 1,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	( ) Gangflügel: Einfallenschloss nach DIN 18250 / EN 12209
	    Standflügel: Aufliegender Treibriegel
	( ) Sonderschloss __________________

Beschlag:	( ) Kurzschild mit gebogenen Drücker in Kunststoff schwarz
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	( ) Ohne
 	( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

( ) Objektbänder 3D

Bodendichtung:	( ) Ohne
	( ) automatisch absenkbare Dichtung

( ) Anschlagdichtung

Zarge:	ZG mit EPDM- oder Silikon-Gummidichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau
 	( ) Zarge vierseitig

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm
 	( ) Bullauge ( 450mm
 
Einbau:	( ) in Mauerwerk/Beton
 	( ) in Porenbeton
 	( ) in _________________

( ) vor die Wandscheibe
 	
( ) Oberteil:	Höhe  ______ mm	( ) mit Glasausschnitt _____________ mm


Sonderausstattung (z.B. Sicherungstechnik):___________________________________
_______________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Franzen Feuerschutztüren GmbH 
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431- 8007-0  Fax. 02431-74384
 		info@franzen-feuerschutztueren.de
 		www.franzen-feuerschutztueren.de