______  Einflügelige schallhemmende Stahltür „System Schröders SN-1“  ______
oder gleichwertig
geprüft nach EN 10140 / ISO 717-1 beim TÜV Nord
mit Kennzeichnungsschild

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Schallschutz EN 10140 (bis RW,P = 53 dB) ____ dB

( ) erhöhte Luftdichtigkeit nach EN 12207   ( ) Klasse 3     ( ) Klasse 4

( ) Flächenbündige Optik (FLAT)
	
Blattdicke:	69 mm

Blechdicke:	1,5 mm	

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Einfallenschloss nach DIN 18250 / EN 12209
	( ) Panik-Wechselschloss

( ) Sonderschloss __________________

Beschlag:	Kurzschild mit gebogenen Drücker in Kunststoff schwarz
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	ohne Selbstschließung
 	( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 Standard
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
 	( ) Objektbänder 3D

Zarge:	ZG mit Silikondichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm
 	( ) Bullauge ( 450mm

Einbau:	Wand muss Schallschutzanforderungen erfüllen


Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Franzen Feuerschutztüren GmbH 
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431- 8007-0  Fax. 02431-74384
 		info@franzen-feuerschutztueren.de
 		www.franzen-feuerschutztueren.de