______  T 90-2-Stahltür/-tor „System Schröders TSN-12“  ______
oder gleichwertig
Zweiflügelige feuerbeständige(s) Stahltür/-tor
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1937
mit Übereinstimmungszeichen

Als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

( ) Rauchschutz DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung

( ) Einbruchschutz DIN ENV 1627-1630
 	( ) RC-1	( ) RC-2	( ) RC-3	( ) RC-4
( ) Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 48 dB) ____ dB

( ) erhöhte Luftdichtigkeit (bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse ____

( ) Flächenbündige Optik (FLAT)
	
Blattdicke:	68 mm

Blechdicke:	( ) 1,5 mm	( ) 1,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	( ) Gehflügel: Einfallenschloss nach DIN 18250
	    Standflügel: innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrücker
	( ) Sonderschloss __________________

Beschlag:	( ) Kurzschild mit gebogenen Drücker in Kunststoff schwarz
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
 	( ) Objektbänder 3D

Zarge:	ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste
 	mit EPDM-Gummidichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm 
 	( ) Bullauge ( 450mm
 	( ) Verglasung im Gehflügel	( ) Verglasung im Standflügel
 
Einbau:	( ) in Mauerwerk/Beton
 	( ) in Porenbeton
 	( ) in Montagewand F90
 	( ) in Brandschutzverglasung F90
 	( ) in bekleidete Stahlträger F90

( ) vor die Wandscheibe

( ) in großer Höhe (>500 mm über OKF)

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Franzen Feuerschutztüren GmbH 
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431- 8007-0  Fax. 02431-74384
 		info@franzen-feuerschutztueren.de
 		www.franzen-feuerschutztueren.de